## Slide 1: Gesetzliche Anforderungen im Bereich Klimaschutz in Baden-Württemberg

## Slide 2: Gesetze und Verordnungen
Erneuerbare Wärme Gesetz (EWärmeG) des Landes Baden Württemberg, rechtsgültig seit 01.07.2015
Gebäude Energiegesetz (GEG) Bundesgesetz gilt in allen Bundesländern gleich, rechtsgültig seit dem 01.11.2020 hier: Zusammenführung der seitherigen Energieeinsparverordnung ENEV sowie dem Erneuerbaren-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG)
Klimaschutzgesetz des Landes Baden Württemberg, rechtsgültig seit dem 15.10.2020
Photovoltaik-Pflicht-Verordnung, rechtsgültig seit dem 01.01.2022

## Slide 3: Geltungsbereich EWärmeG
alle Gebäude in Baden Württemberg
die vor 2009 errichtet,
unter Einsatz von Energie beheizt werden,
Wohnfläche bzw. Nettogrundfläche größer 50 m²
Erweiterung des Geltungsbereiches auch auf Nichtwohngebäude

## Slide 4: Wann entsteht die Pflicht?
Bei Austausch der Heizungsanlage oder nachträglicher Einbau einer Heizungsanlage,
Austausch eines zentralen Wärmerzeugers von Raumwärme oder
Raumwärme und Warmwasser,
Erstmaliger Einbau eines zentralen Wärmeerzeugers,
Anschluss an Wärmenetz

## Slide 5: Erfüllungsoptionen (vollständig oder teilweise)
Einsatz von 15 %
Erneuerbaren Energien
Solarthermie
Holzzentralheizung
Einzelraumfeuerung
Wärmepumpe
Biogas: 10%
Bioöl: 10%
Energieeinsparung durch
Baulichen
Wärmeschutz
(Dämmung)
Dach
Außenwand
Kellerdecke
Gesamthülle HT
Gebäude-
Individueller
energetischer
Sanierungsplan
Sonstige Ersatz-
Maßnahmen
Kraft-Wärme-
Kopplung ,(BHKW)
Anschluss an ein Wärmenetz,
Photovoltaik

## Slide 6: Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) rechtsgültig seit 01.11.2020
Anwendungsbereich:
Bei Neuerrichtung von Wohn und Nichtwohngebäuden ab Einreichung Bauantrag 01.11.2020
Bei Umbau und Erweiterung von Wohn- und Nichtwohngebäuden ab Einreichung Bauantrag 01.11.2020
Bei nicht genehmigungsbedürftigen bzw. verfahrensfreien Vorhaben z.B. Sanierungen gilt der Zeitpunkt der Bauausführung. Liegt dieser nach dem 31.10.2020, ist auch hier das GEG anzuwenden.
Je nach Art der Maßnahme werden unterschiedliche Anforderungen gestellt.

## Slide 7: Wesentliche Inhalte
Das Gebäudeenergiegesetz vereinheitlicht das Energieeinsparrecht für Gebäude.
Es führt das Energieeinsparungsgesetz (ENEG), die Energieeinsparverordnung (ENEV) und das Erneuerbare-Energie-Wärmegesetz (EEWärmeG) in einem Gesetz zusammen.
Bislang galten die genannten Regelwerke ordnungsrechtlich „nebeneinander“

## Slide 8: Wesentliche Inhalte
Der Standard für Neubauten wird im Jahr 2023 angepasst.
Die wesentliche Änderung ist die Herabsetzung des Jahres-Primaenergiebedarf vom seither 0,75 fachen auf das 0,55 fache bei neu zu errichtenden Wohngebäuden.
Diese Änderung wirkt sich entscheidend auf die Art der Heizung, Warmwasseraufbereitung, sowie Lüftung und Kühlung des Gebäudes aus.
Die Effizienzkriterien für die Gebäudehülle im Bestand und Neubau bleiben unverändert.
Das GEG verpflichtet den Bauherren dazu, sich für die Nutzung mind. einer Form von erneuerbaren Energien zu entscheiden.

## Slide 9: Wesentliche Inhalte
Bei Verkauf bzw. Vermietung des Gebäudes, muss ein Energieausweis vom Eigentümer/ Makler vorgelegt werden.
Die Energieausweise sind belastbarer, da Aussteller des Ausweises vor Ort sein müssen bzw. sich geeignete Bildaufnahmen des Gebäudes zur Verfügung stellen lassen.
Im Ausweis muss zukünftig die Angabe der CO² Emissionen des Gebäudes enthalten sein.
Dies ist Grundlage der Beteiligung der Eigentümer an der CO² Abgabe des Vermieters. Sprich: je schlechter die Qualität der Gebäudehülle ist umso höher die Beteiligung des Eigentümers.

## Slide 10: Wesentliche Inhalte
Energieausweise sind ab Erstellung 10 Jahre gültig.
Für die Arbeiten an der Gebäudehülle sowie Heizungsanlagen müssen Unternehmens-erklärungen ausgestellt werden.
Unternehmenserklärungen müssen mind. 10 Jahre vom Eigentümer aufbewahrt werden.
Austauschpflicht für Ölheizungen nach 30 Jahren.
Bei Eigentümerwechsel nach 2 Jahren, wenn die Anlage älter als 30 Jahre ist.
Ausnahme: selbstbewohntes Ein bzw. Zweifamilienwohnhaus.
Ausnahme: Brennwertkessel vorhanden.

## Slide 11: Klimaschutzgesetz (rechtsgültig seit 15.10.2022)
Wesentliches Ziel:
Treibhausminderung von mind. 42% gegenüber 1990 bis zum Jahre 2030 als Zwischenziel im Klimaschutzgesetz.
Wesentliches Änderungen:
Verpflichtende kommunale Wärmeplanung für Stadtkreise und Große Kreisstädte mit mehr als 20.000 Einwohner.
Die Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen bei Neubau von Wohn- und Nichtwohngebäuden.
Die Pflicht zur Installation ein PV-Anlage bei Errichtung von 35 offenen Stellplätzen.
Bei grundlegender Dachsanierung an Wohn- und Nichtwohngebäuden ab 01.01.2023.

## Slide 12: PV-Pflicht-Verordnung rechtsgültig seit 01.01.2022
PV-Pflicht Verordnung konkretisiert die Vorgaben aus dem Klimaschutzgesetz.
Diese Rechtsverordnung trifft nähere Regelungen zu den Pflichten zur Installation von Photovoltaikanlagen beim Neubau von Wohn und Nichtwohngebäuden, von offenen Parkplätzen und bei grundlegenden Dachsanierungen.
Erste Anlaufstelle für die Bürger sind die Baugenehmigungsbehörden (in Neckarsulm: das Bauverwaltungsamt).

## Slide 13: Grundzüge der Photovoltaikpflicht
Maßstab: Erfüllung der Pflicht muss zumutbar sein,
Pflicht greift nur, wenn eine zur Solarnutzung geeignete Dach oder Stellplatzfläche vorhanden ist,
Umfang der Mindestnutzung ist so angelegt, dass eine Photovoltaikanlage wirtschaftlich betrieben werden kann,
Investitionskosten können im Lauf einer regulären Betriebsdauer amortisiert werden,
nicht: maximal möglicher Vertrag,
Freiwillig kann mehr Photovoltaik installiert werden,

## Slide 14: Grundzüge der Photovoltaikpflicht
Bauherren grundsätzlich eigenverantwortlich
Nachweis der Pflichterfüllung:
Spätestens 12 Monate nach Baufertigstellung,
Registrierungsbestätigung im sog. Marktstammdatenregister.

## Slide 15: Grundlegende Dachsanierung
Vollständige Erneuerung der Abdichtung oder Eindeckung eines Daches, auch bei Wiederverwendung von Baustoffen,
Nicht erforderlich: Erneuerung der darunterliegenden Lattungen/ Schalungen.
Ausnahme: Behebung kurzfristig eingetretener Schäden (z.B. Sturmschäden),

## Slide 16: Anwendungsbereich Eignungsfläche
Steildach: Neigung von 20 bis 60 Grad, nach Westen, Osten und allen dazwischenliegenden Himmelsrichtungen,
Einzeldachfläche mit zusammenhängender Mindestfläche von 20 m²,
Flachdach: keine weiteren Anforderungen,
Mindestmodulfläche = 60% der solargeeigneten Einzeldachfläche,
Alternativ: 0,06 KWp der überbauten Grundstücksfläche, bezogen auf das Hausdach.

## Slide 17
PV Pflicht | Auftakt | Solareignung | Mindest- Modulfläche | wirtschaftl. unzumutbar
Neubau Parkplatz ( > 35 Stellpl.) | 01.01.2022 | Mind. 4 PKW- Stellplätze max. 10° Neigung der Stellplätze | 60 % der Eignungsfläche | PV- Kosten mehr als 30 % der Baukosten
Neubau NWG | 01.01.2022 | mind. 20 m² Fläche max. 60 ° Neigung Osten bis Westen zur Südlichen Hemisphäre | 60% oder 75 % Der Eignungsfläche | PV- Kosten mehr als 20 % der Baukosten
Neubau WG | 01.05.2022 | Ggf. solare Einstrahlungsmenge: mind.75% betragen | Alternativ : 0,06 KWp je m² überbaute Grundstücksfläche | PV-Kosten mehr Als 10 % der Baukosten
Grundlegende Dachsanierung | 01.01.2023 |  |  | Netzanschluss- und sonstige Systemkosten max. 70% der PV Kosten

## Slide 18: Kostenlose Beratung
Energiestartberatung des Landkreises in den einzelnen Kommunen (auch in Neckarsulm), kostenfreie und neutrale Energieberatung durch qualifizierte Energieberater.
Termine müssen über das Internet gebucht werden,
Im Internet zu finden: www.landkreis-heilbronn.de/klimaschutz
Ebenso sind unter der vorher genannten Internetadresse noch folgende wichtige Details abrufbar: Fördermittelsuche, CO2 Rechner und Energiesparcheck,
Die Kostenlose Energieberatung kann auch über die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erfolgen, die unabhängig, kompetent und nah ist.
Terminvereinbarung unter Tel: 0800-809 802 400
Verbraucherzentrale in Neckarsulm.

## Slide 19: Kontaktdaten
Harald Kerner
Bauverwaltungsamt
Marktstr.18
E-Mail: harald.kerner@neckarsulm.de
Tel:07132-35-365
Diese Präsentation finden Sie auch auf der Homepage der Stadt Neckarsulm unter:
„Unsere Dienstleistungen“
 „Formulare & Infoblätter“
 „Bauverwaltung“
Titel: „Gesetzliche Anforderungen im Bereich
Klimaschutz in Baden-Württemberg“